この法律は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

「電波」とは300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行なう者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

「無線設備」とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行なう者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

「アマチュア業務」とは、金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によって行なう自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。

「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星（人工衛星であって、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行なうために使用されるものをいう。）その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。

次のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

・電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者。

・無線局の免許の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者。

アマチュア局（人工衛星等に係るアマチュア局を除く。）の免許の申請書に添付しなければならない書類。

・工事設計書

・無線局事項書

その申請書に記載する事項について、無線局免許手続き規則の規定により省略できるもの。

・開設を必要とする理由

省略できないもの

・無線設備の設置場所

・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

・通信の相手及び通信事項

・無線設備の工事設計書

社団のアマチュア局に係る免許申請の際の構成員に関する取り扱いについて

・免許の申請書に構成員の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類を添付する。

・無線局事項書に社団の代表の無線従事者免許証の番号を記載する。

アマチュア局の免許申請において、申請の対象事項として、電波法に規定されているもの。

・工事設計が電波法に定める技術基準に適合すること。

・申請内容が無線局（放送局を除く。）の開設の根本的基準に合致すること。

・その無線設備は、免許を受けようとしている者が個人的であるときは、その者が操作することができるものであること。

・その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

・その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

・移動するアマチュア局の無線設備は、空中線電力が50ワット以下のものであること。

・その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

アマチュア局の予備免許の際に、指定される事項

・呼出符号

・空中線電力

・電波の型式及び周波数

・工事落成の期限

・運用許容時間

総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、工事落成の期限を延長することができる。

総務大臣は、予備免許を受けた者が、識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認められるときは、その指定を変更することができる。

工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法の定める技術基準に合致するものでなければならない。

予備免許を受けた者は、総務大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更することができる。

無線局の予備免許を受けた者は、工事設計の変更のうち、総務省で定める軽微な事項の変更を行なう場合、変更したとき遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

社団（公益法人を除く。）であるアマチュア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

無線局の廃止に伴う措置

①免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

②免許人が無線局を廃止したときは、免許はその効力を失う。

③免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならない。

⑤　④の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射された全平均電力の0.5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯をいう。

「スプリアス発射」とは必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものを含まないものとする。

「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を主ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表す数値は、主輻射の方向における利得を示す。

「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であって、搬送波の周波数を所定の値で偏位させるものをいう。

「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。

無線設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適するものでなければならない。

総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流がほかの無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

アマチュア局の占有周波数帯幅の許容値

A1　　0.5KHz

A2　　2.5KHz

A3J　　3KHz

A3　　　6KHz

F1　　　2KHz

F2　　　3KHz

F3　　40KHz（146MHz以下）

F3　　30KHz

空中線電力の表示

A1　　尖頭電力

A3　　平均電力

A3J　 尖頭電力

F2　　平均電力

F3　　平均電力

30MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものを除く。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が50ミリワット以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40デシベル低い値を許容値とする。

30MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものに限る。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が1ミリワット以下である値を許容値とする。

50MHzを超え54MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものを除く。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が1ミリワット以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60デシベル低い値を許容値とする。

50MHzを超え54MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものに限る。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が100マイクロワット以下である値を許容値とする。

144MHzを超え146MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものを除く。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が1ミリワット以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60デシベル低い値を許容値とする。

144MHzを超え146MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものに限る。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が100マイクロワット以下である値を許容値とする。

430MHzを超え440MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（多重通信路のものを除く。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が1ミリワット以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60デシベル低い値を許容値とする。

430MHzを超え440MHz以下の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が1ワット以下のものに限る。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が100マイクロワット以下である値を許容値とする。

1200MHz帯の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が10ワット以下のものに限る。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が100マイクロワット以下である値を許容値とする。

2400MHz帯の周波数の電波を利用するアマチュア局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数の平均電力が2ワット以下のものに限る。）

給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が100マイクロワット以下である値を許容値とする。

無線設備の電源回路には、ヒューズ又は自動遮断機を装置しなければならない。ただし負荷電力10ワット以下のものについては、この限りではない。

周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発信周波数に影響を与えないものでなければならない。

周波数をその許容偏差内に維持するため、発信回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。

移動するアマチュア局の送信装置は、実際上起こりえる振動又は衝撃によっても周波数をその許容差内に維持するものでなければならない。

水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容差内に維持するため、発信周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行なって決定されているものであること。

恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容差を正確に維持するものであること。

送信空中線の型式及び構成は、次に適合するものでなければならない。

・空中線の利得及び能率がなるべく大であること。

・整合が十分であること。

・満足な指向性が得られること。

空中線の指向特性は、次に掲げる事項によって定める。

・主輻射方向及び副輻射方向。

・水平面の主輻射の角度の幅。

・空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの。

・給電線からの輻射。

①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省で定める限度を超えて他の無線設備の機能に障害を与えるものであってはならない。

②　①に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に障害を与えない限度は、アマチュア局の場合は、受信空中線と電気的定数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット(4,000マイクロワット)以下でなければならない。

③その他の条件として受信設備は、なるべく次に適合するものでなければならない。

・内部雑音が小さいこと。

・感度が十分であること。

・選択度が十分であること。

・了解度が十分であること。

受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執ることを命ずることができる。

無線設備は、破壊、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。

高圧電気（高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の750ボルトを超える電気をいう。）を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁遮へい体又は接地された金属遮へい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入りできないように設置した場所に装置する場合は、この限りではない。

高圧電気を通ずる送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズはその安全施設に関する措置。

人の歩行その他起居する平面から高さ2.5メートル以上の位置に設置しなければならない。

2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造のものでなければならない。

無線設備の空中線には、避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を利用する無線局の無線設備の空中線についてはこの限りではない。

- 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。

- ①の総務省令で定める送信設備は、次に掲げる送信設備以外のものとする。

・26.175MHzを超える周波数の電波を利用するもの。

・空中線電力10ワット以下のもの。

・アマチュア局の送信設備であって、送信設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、該当無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの。

無線従事者は、免許の取り消しの処分を受けたときは、その処分の日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返さなければならない。

無線従事者が死亡し、又は失そうの宣言を受けたときには、戸籍法による死亡又は失そうの届け出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返さなければならない。

無線従事者が日本の国籍を失ったとき。

①無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

・遭難通信

・緊急通信

・安全通信

・非常通信

・放送の受信

・その他総務省令で定める通信

②無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信についてはこの限りでない。

③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信についてはこの限りでない。

・免許状に記載された範囲内であること。

・通信を行なうため必要最小限のものであること。

④無線局は、免許状に記載された運用時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①に掲げる通信を行なう場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

⑤　①、②、③の(1)又は④の規定に違反して無線局を運用したものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

①無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

②無線通信を行なうときは、時局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

③無線通信は、正確に行なうものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

④必要のない無線通信は、これを行なってはならない。

語辞を区切り、かつ、明瞭に発音して行なわなければならない。

受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守する。

他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了するまで呼び出しをしない。

呼出しは、1分間以上の間隔をおいて2回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ呼出しを再開してはならない。

①無線局は、自局の呼出しが他の既に行なわれている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

②　①の通知を有する無線局は、その通知をするに際し、分で示すものとする。

無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行なわれる通信をいう。

非常通信の取り扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、速やかにその取り扱いを停止しなければならない。

非常の事態が発生したことを知ったその付近の無線局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び30分過ぎから各10分間A1電波4,630KHzによって聴守しなければならない。

アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に障害を与え、若しくは与えるおそれのあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常の場合の無線通信を行なう場合はこの限りではない。

アマチュア局に備え付けておかなければならないもの。

・免許状

・無線局検査簿

・電波法及びこれに基づく命令の収録

・無線局の免許の申請書の添付資料の写し（人工衛星のアマチュア局に限る。）

アマチュア局（人工衛星に開設するものを除く。）にあっては、その無線設備の設置場所に免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総合通信局長が発給する証票を備え付けておかなければならない。

アマチュア局の免許人は、その局の検査の結果について総合通信局長から指示を受け相当な処置をしたときは、その措置の内容を無線検査簿に記載するとともに総合通信局長に報告しなければならない。

①免許人は、免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長に対し事由及び修正すべき個所を附して、その旨を申請するものとする。

②　①の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行なうことがある。

③免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。

無線局の免許がその効力を失ったときは

・1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

・遅滞なく空中線を撤去しなければならない。

総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲に限り、無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。

①総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じることができる。

②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申し出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。

③総務大臣は、②の規定により発射する電波の質が総務省令の定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。

総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

郵政大臣は、免許人（包括免許人を除く。）が次のいずれかに該当するときは、その無線局の免許を取り消すことができる。

①正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。

②不正な手段により無線局の免許若しくは無線設備の変更の工事、通信事項の変更等の許可を受け、又は識別信号、周波数等の変更を行なわせたとき。

③無線局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。

④免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。

郵政大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

①アマチュア局の免許人は、電波使用料として、無線局の免許の日から換算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日（応当する日がない場合は、その翌日、以下「応当日という。」）から換算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は応当日から始まる1年の期間について、年額500円を国に納めなければならない。

②「電波使用料」とは、次に掲げる事務その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行なう事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭をいう。

・電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査

・総合無線局管理ファイルの作成及び管理

・電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行なう試験及びその結果の分析

・特定周波数変更対策業務

自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚為の通信を発した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者は、3箇月以上10年以下の懲役に処する。

電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務に用に供する無線設備を破壊し、又これに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用したものは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

無線通信の業務に従事する者が、その業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置をとることを約束する。

「アマチュア無線業務」とは、アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行なう自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務をいう。

「アマチュア衛星業務」とは、アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務をいう。

「標準周波数時報業務」とは、一般受信のため、公表された高い精度の特定周波数、時報信号又はこれらの双方の発射を行なう科学、技術その他の目的のための無線通信業務をいう。

「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の機能を害し、又はこの規則に従って行なわれる無線通信業務の運用を著しく低下させ、妨害し、若しくは反復的に中断する混信をいう。

すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚為の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止する。

送信局は、業務を満足に行なうため必要な最小限の電力で輻射する。

混信をさけるために

①送信局の位置及び業務の性質上可能な場合には、受信局の位置は、特に注意して選定しなければならない。

②不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、指向性アンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならない。

無線通信規則の違反は、これを認めた局から各自の主管庁に報告する。

次の事項を禁止する

①公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること。

②　①にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について、許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、またそれを公表若しくは利用すること。

すべてのアマチュア局は、無線通信規則の付録の国際呼出符字列分配表に掲げるとおり主管庁に分配された国際符字列に基づく呼出符号を持たなければならない。

①アマチュア局を第三者のために国際通信に使用することは、絶対に禁止する。

②前期の規定は、関係国の主管庁相互の特別取決によって変更することがある。

異なる国のアマチュア局相互間の伝送が許可される場合においても、その伝送は、普通語で行なわなければならず、かつ、試験のための技術的性質の通報及び簡易で公衆電話通信業務によることが適当でない私的事項に限らなければならない。

アマチュア局の最大電力は、通信士の技術上の資格及びその局の運用条件を考慮して、関係主管庁が定める。

憲章、条約及びこの規則のすべての一般規定は、アマチュア局に適用する。特に周波数の発射は、この種の局について技術的開発の状況が許す限り安定でスプリアス発射のないものでなければならない。

憲章、条約及び無線通信規則の技術に関する一般規定は、アマチュア局に適用する。特に周波数の発射は、この種の局について技術的開発の状況が許す限り安定で偏差のないものでなければならない。